| ALTECO Technic GmbH |
| --- |
| Показатели безопасности, Евросоюз |
| Продукт: Duracon 301 | Дата: 29.03.2004 | Версия: 4 | с. 1 из 7 |

1. Вещество/препарат, компания

Торговое наименование: Duracon 301

Назначение: верхнее (герметизирующее) покрытие

Информация о производителе / поставщик:

ALTECO Technic GmbH

Raiffeisenstraße 16

D-27239 Twistringen/Germany

Телефон: 0049 (0) 4243-92 95-0 Факс: 0049 (0) 4243-3322

Обращаться к г-же Линдеманн, в лабораторию

2. Состав / компоненты

Химическая характеристика (препарата): реактивная смола на базе метилметакрилата

Опасные компоненты:

№   		CAS-№ 	Вещество		% содержания      Символы    R фразы

201-297-1	80-62-6		метил метакрилат	50-100	 	      F, Xi           11-37/38-43

202-617-2	97-90-5		1,2 этандиол-		2,5-10	 	      Xi		37-43

-диметакрилат

R11 - легко воспламеняем

R37 - вызывает раздражение дыхательной системы

R37/38 - вызывает раздражение дыхательной системы и кожи

R43 - при попадании на кожу может вызвать ее гиперчувствительность

3. Возможные риски

Классификация в соответствии с 1999/45/EU: опасный продукт

Описание рисков: легко воспламеняем; вызывает раздражение глаз, дыхательной системы и кожи; при попадании на кожу может вызвать ее гиперчувствительность.

Особая опасность для людей и экологии: пары продукта и воздух могут соединяться с образованием эксплозивных смесей. См. также Разделы 7, 8 и 10.

4. Первая помощь

Общие указания: вывести пострадавшего из зоны опасности. Сразу же снять с него вещи, загрязненные или пропитанные продуктом.

| ALTECO Technic GmbH |
| --- |
| Показатели безопасности, Евросоюз |
| Продукт: Duracon 301 | Дата: 29.03.2004 | Версия: 4 | с. 2 из 7 |

При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух. Освободить дыхательные пути. Если пострадавший потерял сознание, поместить его в устойчивое положение на боку; при остановке дыхания делать искусственное дыхание. При повторяющихся симптомах обратиться к врачу.

При контакте с кожей: немедленно протереть пораженное место бумажным полотенцем, затем промыть водой с мылом. При болезненности пораженного места или попадании инфекции, обратиться к врачу.

При попадании в глаза: сразу же промывать проточной водой из-под крана в течение, по крайней мере, 15 мин. Если раздражение не прошло, обраться к врачу.

При попадании внутрь: промыть рот, выпить маленькими порциями большое количество воды, не вызывать рвоту. Сразу же обратиться к врачу.

Указания для врачей: при попадании на кожу может вызвать ее гиперчувствительность, удалить продукт с поверхности кожи, последующее наблюдение и лечение в зависимости от симптомов.

5. Противопожарные меры

Средства тушения: водяной распылитель, огнетушители с пеной, порошком, двуокисью углерода.

Средства, не подходящие по причинам безопасности: струя воды.

Особый риск из-за самого вещества / препарата, продуктов сгорания или газов, полученных в результате сгорания:

Продукты сгорания и разложения приводят к воспалению дыхательных путей. Возможно образование воспламеняющихся или эксплозивных паров / воздушных смесей. От продукта горения следует избавиться в соответствии с основными нормами и предписаниями. Не давать загрязняющим противопожарным веществам попадать в канализацию, подземные воды и почву.

Особые противопожарные меры предосторожности:

Надевать кислородную оснастку с респиратором и одежду химической защиты.

Дополнительные указания: в случае пожара удалить закрытые емкости с продуктом из опасной зоны и остудить их.

6. При случайном открывании:

Меры персональной защиты: Избегать контакта с кожей и глазами. Обеспечить должную вентиляцию. Удалить все потенциальные источники возгорания. Использовать персональную защитную одежду.

Меры по защите среды: Принять меры для того, чтобы продукт не попал в канализацию, подземные воды или почву.

Процедура уборки: Удалить все потенциальные источники возгорания. Большие количества убирают механическим способом (при использовании пылесоса соблюдать правила противовзрывной безопасности), небольшие порции убирают обычными связывающими материалами (инфузорная земля, опилки). Собранный таким образом продукт утилизируется в соответствии с местными законами.

| ALTECO Technic GmbH |
| --- |
| Показатели безопасности, Евросоюз |
| Продукт: Duracon 301 | Дата: 29.03.2004 | Версия: 4 | с. 3 из 7 |

7. Как обращаться с материалом и как его хранить

Безопасное обращение с материалом:

Используйте продукт только в хорошо вентилируемых помещениях. При возникновении паров обеспечьте их эффективную вытяжку и наденьте респираторы для защиты дыхания (см. Раздел 8). Поры в 4 раза тяжелее воздуха, поэтому вытяжку устраивайте снизу. Осторожно открывайте емкость, она может быть под давлением. Обращайтесь с пустыми емкостями с той же осторожностью, что и с полными.

Защита от огня и взрыва

Соединяясь с воздухом, пары могут образовывать взрывоопасную смесь. Удалите любые источники возгорания и тепла, не курите. Примите меры против возникновения электростатических разрядов (среди прочего убедитесь, что одежда и обувь антистатичны, и инструмент не производит искр). Держите наготове огнетушители группы А. Защищать от тепла.

Хранение, требования к складским помещениям и емкостям: Хранить в собственной закрытой таре. Хранить в сухих, хорошо вентилируемых помещениях при температуре ниже 25º С. Не заполнять емкости более чем на 80 %, т. к. для стабилизации продукта требуется атмосферный кислород. Защищать от прямого солнечного света.

Хранение с другими веществами: не хранить вместе с огнеопасными веществами. Также см. Раздел 10. Не хранить вблизи пищевых продуктов.

8. Ограничение воздействия, личная защита

Компоненты для обязательного отслеживания при работе с продуктом:

| № | Вещество | Тип | Величина | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-62-6 | метил метакрилат | Нижний порог токсичности | 50 ppm | 210 мг/м³ |

Предел: = 1 =

Группа беременности: Y

Персональное защитное оборудование, респираторы: надеть респираторы типа А в случае, если вентиляция недостаточна. При длительном контакте с продуктом в закрытых помещениях использовать оснастку с респиратором для подачи кислорода.

Защита рук: защитные перчатки необходимо периодически менять, работа в порванных перчатках недопустима. Производители определяют срок службы перчаток: перчатки из бутиловой резины – 60-120 минут, ламинированные перчатки – более 480 минут. Оснастка для защиты кожи должна использоваться в соответствии с планом защиты кожи. Дополнительная информация предоставляется фирмой ALTECO Technic GmbH.

Защита глаз: надевать защитные очки. Иметь в наличии бутылку и чистой водой для промывания глаз.

Персональная защита: перед работой надеть липофобную персональную одежду в соответствии с планом защиты кожи. Одежда должна быть антистатической, невоспламеняющейся. Рабочую одежду хранить отдельно, загрязненную одежду своевременно меняйте и очищайте.

| ALTECO Technic GmbH |
| --- |
| Показатели безопасности, Евросоюз |
| Продукт: Duracon 301 | Дата: 29.03.2004 | Версия: 4 | с. 4 из 7 |

Защитные и гигиенические требования: придерживаться стандартных мер предосторожности по хранению химикатов (нельзя есть, пить, курить во время работы). Следовать требованиям UVV. См. также Раздел 7.

9. Физические и химические характеристики

Внешний вид:

Форма: Жидкость, низкой вязкости.

Цвет: от синего до фиолетового, от прозрачного до мутного

Запах: сильный запах метилметакрилата

Данные по безопасности:

Информация по компоненту метилметакрилат:

| Уровень рН | н. п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура плавления | -48 | º С | BS 523, 1964 |
| Температура кипения | 100,3 | º С | DIN 51751 |
| Точка воспламенения | 11,5 | º С | DIN 51755 |
| Температура воспламенения | 430 | º С | DIN 51794 |
| Нижняя граница взрывоопасности | 2,1 | об. % |  |
| Верхняя граница взрывоопасности | 12,5 | об. % |  |
| Давление пара при 20º С | 38,7 | Mbar |  |
| Растворимость в воде при 20º С | 15,9 | г / л |  |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | 1,38 | log POW |  |

Информация по подготовке:

| Плотность при 25º С | 0,99 | г/см³ | DIN 53217 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вязкость при 25º С | 70-90 | mPa*s | DIN 53018 |

10. Стабильность и реактивность

Условия, которых необходимо избегать: температура выше 25º С, прямой солнечный свет, плохая вентиляция, легко воспламеняющиеся предметы в помещении.

Материалы, использования которых необходимо избегать: такие вещества, как пероксиды; амины; составы, не содержащие органических остатков; составы, содержащие тяжелые металлы, сильные окислители и восстановленные вещества.

Дополнительная информация: информация по паро-воздушной смеси, которая может быть взрывоопасной. Имеется тенденция к сильной экзотермической полимеризации в случае нагрева или при контакте с материалами, которых надо избегать. Опасность взрыва в закрытых контейнерах при давлении. Продукт поставляется в состоянии стабильности, но если имеется подозрение на полимеризацию при ненадлежащем хранении, этот процесс может быть нарушен путем смешивания со стабилизаторами и путем охлаждения контейнера.

| ALTECO Technic GmbH |
| --- |
| Показатели безопасности, Евросоюз |
| Продукт: Duracon 301 | Дата: 29.03.2004 | Версия: 4 | с. 5 из 7 |

11. Токсикологическая информация

Нет экспериментальных данных по этому препарату.

Литература представляет следующую информацию по компоненту метилметакрилат:

Летальная доза LD50 (орально, крысы) 7872 мг/кг

Летальная концентрация LD50 (ингаляторно, крысы) 3750 ppm.

Продукт оказывает раздражающие воздействие на кожу, глаза, слизистые оболочки, дыхательные пути. Величина порога запаха для метилметакрилата – 0,05 ppm, величина нижней токсичности 50 ppm, т. е. неудобство, причиняемое запахом, очень сильное, но маловероятно, что резорбция может причинить  вред. При контакте возможно гиперсенситивность кожи. Группа беременности Y (нет риска нанесения вреда зародышу при нижней границе величины токсикации). За долгие годы не известно ни одного случая отравления или серьезных повреждений, причиненных продуктом, при грамотном обращении с ним.

12. Экологичность

Устранение, персистентность и разложимость (метил метакрилат):

Легко разложим биологически. Экспериментальный метод OECD 301 С, 14 d, 94 %.

Экологическое поведение:

Атмосферное загрязнение – объективно заметный запах. Величина порога запаха: 0,05 ppm.

Экотоксичный эффект, показатели острой токсичности:

млекопитающие: 1

рыбы: 3,5

бактерии: 4,0

Дополнительная информация: по этому продукту не проводились эксперименты по экотоксичности. Данные этого раздела касаются метилметакрилата.

13. Информация по утилизации отходов:

Отходы: Продукт и емкости, загрязненные им, подлежат утилизации на специальном предприятии по утилизации отходов в соответствии с правительственными нормами и установками. Полностью отвердевший материал может рассматриваться как бытовой мусор, если на то имеется разрешение соответствующих уполномоченных лиц.

Утилизация (в соответствии с EWC):

08 01 11 – отходы красок и лаков, содержащих органические растворители или другие опасные вещества

Утилизация упаковки и рекомендуемые средства очистки:

Пустая оригинальная упаковка должна быть возвращена производителю.

Рекомендуемые моющие вещества: этилацетат, ацетон или метил метакрилат.

| ALTECO Technic GmbH |
| --- |
| Показатели безопасности, Евросоюз |
| Продукт: Duracon 301 | Дата: 29.03.2004 | Версия: 4 | с. 6 из 7 |

14. Транспортировка

Наземная транспортировка (GGVS / ADR, GGVE / RID):

Класс:					3

№ опасного груза:			33

Ярлык опасного груза:		3

№ вещества:				1866

Группа упаковки:			II

Техническое описание: 		UN 1866 раствор смолы

Морская транспортировка (IMDG/GGVSee):

Класс:					3

Ярлык опасного груза:		3

EMS					F-E, S-E

Группа упаковки:			II

UN №					1866

Точка воспламенения:		+11,5º С (метил метакрилат)

Загрязнители моря:			mp

Описание:				раствор смолы, огнеопасный

Воздушная транспортировка (ICAO / IATA):

Класс:					3

Ярлык опасного груза:		3

Группа упаковки:			II (III)

UN №:					1866

Описание:				раствор смолы

Требования к упаковке для

пассажирского транспорта		305 (309)

Требования к упаковке САО:	307 (310)

15. Предписания

Идентификация, индикация опасности (опасностей) в соответствии с Директивами ЕЭС: раздражающее вещество, воспламеняем.

Опасный компонент: метил метакрилат, 2-этилгексилакрилат.

Кодировка рисков:

11 – высоко воспламеняемый

37/38 – раздражает дыхательные пути и кожу

43 – при контакте с кожей может вызвать ее гиперсенситивность

| ALTECO Technic GmbH |
| --- |
| Показатели безопасности, Евросоюз |
| Продукт: Duracon 301 | Дата: 29.03.2004 | Версия: 4 | с. 7 из 7 |

Кодировка безопасности:

09 – хранить в плотно закрытом контейнере в прохладном, хорошо вентилируемом месте

16 - хранить вдали от источников возгорания. Не курить

24 – избегать контакта с кожей

29 - не сливать в сток

33 – принимать меры против статических разрядов

37 – надеть защитные перчатки

16. Дополнительная информация

Изменения в предыдущей версии в разделах 9, 13, 14.

Все вышеизложенные данные соответствуют техническому уровню, но не являются гарантией свойств продукта или контрактным обязательствам.