Торговое наименование: Duracon Catalyst

Назначение: отверждающий порошок

Химическая характеристика (препарата): дибензоил пероксид, 50 % порошок с дициклогексил фталатом

Опасные компоненты:

№   	       CAS-№ 	Индекс-№         Вещество		% содерж.    Символы   R-фазы

202-327-6    94-36-0	617-008-00-0	Дибензоил пероксид	 50 	          Е, Xi           2-36-43

201-545-9    84-61-7			Дициклогексил	48,5	          нет	   нет

фталат

R2 –взрывоопасен при ударе, пожаре или нахождении вблизи источников возгорания

R36 - вызывает раздражение глаз

R43 - при попадании на кожу может вызвать ее гиперчувствительность

Транспортировка

Наземная транспортировка (GGVS / ADR, GGVE / RID):

Класс:					5,2

№ опасного груза:			-

Ярлык опасного груза:		5,2

№ вещества:				3106

Группа упаковки:			-

Техническое описание: 		UN 3106 органический пероксид типа D, твердый

(дибензоил пероксид)

Морская транспортировка (IMDG/GGVSee):

Класс:					5,2

Ярлык опасного груза:		5,2

EMS					F-J, S-R

Группа упаковки:			-

UN №					3106

Точка воспламенения:		-

Загрязнитель моря			нет

Описание:				UN 3106 органический пероксид типа D, твердый

(дибензоил пероксид)

Воздушная транспортировка (ICAO / IATA):

Класс:					5,2

Ярлык опасного груза:		5,2

Группа упаковки:			-

UN №:					3106

Требования к упаковке для

пассажирского транспорта		510

Требования к упаковке САО:	513

Описание: 	UN 3106 органический пероксид типа D, твердый (дибензоил пероксид)