| ALTECO Technic GmbH |
| --- |
| Показатели безопасности, Евросоюз |
| Продукт: Matacryl Catalyst | Дата: 29.03.2004 | Версия: 4 | с. 1 из 7 |

1. Вещество/препарат, компания

Торговое наименование: Matacryl Catalyst

Назначение: отверждающий порошок

Информация о производителе / поставщик:

ALTECO Technic GmbH

Raiffeisenstraße 16

D-27239 Twistringen/Germany

Телефон: 0049 (0) 4243-92 95-0 Факс: 0049 (0) 4243-3322

Обращаться к г-же Линдеманн, в лабораторию

2. Состав / компоненты

Химическая характеристика (препарата): дибензоил пероксид, 50 % порошок с дициклогексил фталатом

Опасные компоненты:

№   	       CAS-№ 	Индекс-№         Вещество		% содерж.    Символы   R-фазы

202-327-6    94-36-0	617-008-00-0	Дибензоил пероксид	 50 	          Е, Xi           2-36-43

201-545-9    84-61-7			Дициклогексил	48,5	          нет	   нет

фталат

R2 –взрывоопасен при ударе, пожаре или нахождении вблизи источников возгорания

R36 - вызывает раздражение глаз

R43 - при попадании на кожу может вызвать ее гиперчувствительность

Другая информация: Баланс: не опасные ингредиенты.

3. Возможные риски

Описание рисков: может вызвать возгорание; вызывает раздражение глаз; при попадании на кожу может вызвать ее гиперчувствительность.

4. Первая помощь

Симптомы и воздействия: вызывает раздражение глаз. При попадании на кожу может вызвать ее гиперчувствительность. Пыль может вызвать раздражение дыхательных путей и вызвать симптомы, схожие с бронхитом.

| ALTECO Technic GmbH |
| --- |
| Показатели безопасности, Евросоюз |
| Продукт: Matacryl Catalyst | Дата: 29.03.2004 | Версия: 4 | с. 2 из 7 |

Общие рекомендации: при любом подозрении или при наличии каких-либо симптомов, обратиться за медицинской помощью.

При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух. Освободить дыхательные пути, поместить его в устойчивое положение на боку; ослабить прилегающую одежду.

При контакте с кожей: Сразу же снять загрязненные вещи. Промыть водой с мылом. При болезненности пораженного места обратиться к врачу.  Постирать одежду перед повторным использованием.

При попадании в глаза: сразу же промывать проточной водой из-под крана в течение длительного времени. Если раздражение не прошло, обраться к врачу.

При попадании внутрь: промыть рот водой. Не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу.

Указания для врачей: наблюдение и лечение в зависимости от симптомов.

5. Противопожарные меры

Средства тушения: двуокись углерода, сухой химический порошок, сухой песок, вода, пена.

Средства, не подходящие по причинам безопасности: halones.

Специальные рекомендации: ВНИМАНИЕ: может случиться повторное вдыхание препарата. Распад вещества происходит с эффектом нагревания. При попадании огня вещество поддерживает горение. В случае пожара или взрыва не вдыхать пары.

Опасные продукты распада: двуокись углерода, бензоевая кислота, бензол, фенил бензоат.

Защитное оборудование: надевать надлежащую защитную одежду. Надевать кислородную оснастку с респиратором.

Дополнительные указания: небольшой огонь тушить порошком двуокиси углерода, затем использовать воду для предотвращения взрыва. Закрытые емкости с продуктом остудить их водой.

6. При случайном открывании:

Меры персональной защиты: Не вдыхать пыль. Избегать контакта с кожей и глазами. Методы персональной защиты см. в Разделе 8.

Меры по защите среды: Принять меры для того, чтобы продукт не попал в канализацию или источники воды.

Процедура уборки: Смочить водой. Подмести, затем добавить инертный материал периодически сбрызгивая водой. Избегать скопления пыли. Держать контейнер влажным.

Дополнительная информация: ВАЖНО: возможно повторное возгорание.

| ALTECO Technic GmbH |
| --- |
| Показатели безопасности, Евросоюз |
| Продукт: Matacryl Catalyst | Дата: 29.03.2004 | Версия: 4 | с. 3 из 7 |

7. Как обращаться с материалом и как его хранить

Безопасное обращение с материалом:

Никогда не пересыпать материал на складе. Нельзя есть, пить, курить во время работы. Избегать вдыхания пыли. Используйте продукт только в хорошо вентилируемых помещениях. Держать вдалеке от редуцирующих веществ (амины), кислот, щелочей и смесей тяжелых металлов (катализаторов, сушащих веществ). Держать продукт и пустой контейнер вдали от источников тепла и возгорания. Избегать конфайнмента. Не давать высыхать. Избегать контакта с кожей и глазами.

Защита от огня и взрыва

Использовать взрывозащитное оборудование. Удалите любые источники возгорания и тепла, не курите. Избегать скопления пыли. Взрывоопасная пыль может присутствовать в воздухе.

Хранение, требования к складским помещениям и емкостям: Хранить в соответствии с местными/национальными законами. Хранить вдали от пищи, напитков. Хранить в сухих, хорошо вентилируемых помещениях при температуре ниже 25º С. Защищать от прямого солнечного света и нагрева. Хранить только в оригинальной упаковке.

Хранение с другими веществами: Рекомендуется использовать электрооборудование с температурным режимом Т 3. После контакта с продуктом тщательно промыть руки. Хранить рабочую одежду отдельно от других вещей, не брать рабочую одежду домой.

8. Ограничение воздействия, личная защита

Инженерный контроль:

Убедитесь в хорошей вентиляции и местной вытяжке на рабочем месте. Рекомендуется использование вентиляции.

Ограничение воздействий

Наименование: дибензоил пероксид OES-TWA 5,0 мг/м³.

Персональное защитное оборудование, респираторы: обеспечить надлежащую вентиляцию. Если вентиляция недостаточна, надеть респираторное оборудование (респиратор с фильтром Р1).

Защита рук: используйте надлежащие защитные перчатки из неопреновой или синтетической резины.

Защита глаз и тела: надевать надлежащую защитную одежду.

Дополнительная информация: необходимо стирать одежду перед вторичным использованием.

9. Физические и химические характеристики

Внешний вид:

Форма: Порошок, имеющий свободное течение

Цвет: белый

Запах: слабый

| ALTECO Technic GmbH |
| --- |
| Показатели безопасности, Евросоюз |
| Продукт: Matacryl Catalyst | Дата: 29.03.2004 | Версия: 4 | с. 4 из 7 |

Данные по безопасности:

| Точка воспламенения | Не опр. |
| --- | --- |
| Температура плавления | > 40 º С |
| Температура воспламенения | Выше уровня SADT |
| Воспламеняемость | Не опр. |
| Температура самовозгорания | Тест метод не применяется(см. Раздел 7) |
| Свойства взрывоопасности | нет |
| Границы взрывоопасности | Не опр. |
| Свойства окисления | Не опр. |
| Давление паров | Не опр. |
| Плотность | 1230 кг/м³ (20º С) |
| Насыпная плотность | 620-650 кг/м³ (20º С) |
| Растворимость в воде | Не растворим |
| Уровень рН | Слабо кислый |
| Коэффициент распределения (н-октанол/вода) | Не опр. |
| Относительная плотность паров (воздух=1) | Не опр. |
| Вязкость | Не опр. |
| Содержание активных окислителей | 3,3 % |
| Содержание пероксида | 49,0 – 51,0 % |
| SADT – температура самораспада | 55 º С. См. также Раздел 10: Другая информация. |
| Спец. проводимость | Не опр. |

10. Стабильность и реактивность

Стабильность: SADT – (температура самораспада) самая низкая температура, при которой может возникнуть самораспад продукта, упакованного так, так при транспортировке. Опасные реакции самораспада продукта и при определенных обстоятельствах, возгорание или пожар могут быть вызваны температурным распадом при температуре выше 55º С. Контакт с несовместимыми веществами может вызвать самораспад при температуре ниже температуры самораспада.

Условия, которых необходимо избегать: температура выше 25º С, прямой солнечный свет, плохая вентиляция, легко воспламеняющиеся предметы в помещении. Конфайнмента необходимо избегать. Не давать высыхать. Взрывоопасен в сухом состоянии.

Материалы, использования которых необходимо избегать: избегать контакта с ржавчиной, железом и медью. При контакте с несовместимыми материалами, такими как кислоты, щелочи, тяжелые металлы, восстановленные вещества, могут образовываться опасные соединения. Не смешивать к пероксидными катализаторами. Использовать оборудование только из нержавеющей стали 316, ПВХ, полиэтилена или эмалированное.

Опасные продукты: бензоиевая кислота, бензол, фенил бензоат.

Дополнительная информация: опасность продукта зависит от условий. Заказчик должен иметь собственный план ликвидации возможной опасности. Связывайтесь с производителем для составления вышеуказанного плана.

| ALTECO Technic GmbH |
| --- |
| Показатели безопасности, Евросоюз |
| Продукт: Matacryl Catalyst | Дата: 29.03.2004 | Версия: 4 | с. 5 из 7 |

11. Токсикологическая информация

Наименование: Основано на: дибензоил пероксид 78 %.

Активная токсичность:

Орально LD50: крысы: > 5000 мг/г

Ингаляторно LD50: крысы: >24,3 мг/л, 4 часа – время воздействия до достижения максимально допустимой концентрации.

Воздействие:

Кожа: продукт не оказывает воздействия (при времени воздействия 4 часа)

Глаза: продукт оказывает среднее раздражающие воздействие (при времени воздействия 5 минут).

Общая токсичность: тест на канцерогенность – продукт не вызывает мутаций.

Другая информация по токсичности: не канцерогенный.

12. Экологичность

Наименование: Основано на: дибензоил пероксид 78 %.

Экотоксичный эффект:

Рыбы: острая токсичность, 96 час. – LC50 = 2,0 мг/л.

Бактерии: LC50 = 35 мг/л.

Летальность: разложение организмов: быстро портящийся под действием микроорганизмов (тест в закрытой бутылке).

13. Информация по утилизации отходов:

Отходы: Отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и установками.

Утилизация пустой упаковки: в соответствии с местными законами.

Другая информация: по дополнительным вопросам обращайтесь к производителю.

| ALTECO Technic GmbH |
| --- |
| Показатели безопасности, Евросоюз |
| Продукт: Matacryl Catalyst | Дата: 29.03.2004 | Версия: 4 | с. 6 из 7 |

14. Транспортировка

Наземная транспортировка (GGVS / ADR, GGVE / RID):

Класс:					5,2

№ опасного груза:			-

Ярлык опасного груза:		5,2

№ вещества:				3106

Группа упаковки:			-

Техническое описание: 		UN 3106 органический пероксид типа D, твердый

(дибензоил пероксид)

Морская транспортировка (IMDG/GGVSee):

Класс:					5,2

Ярлык опасного груза:		5,2

EMS					F-J, S-R

Группа упаковки:			-

UN №					3106

Точка воспламенения:		-

Загрязнитель моря			нет

Описание:				UN 3106 органический пероксид типа D, твердый

(дибензоил пероксид)

Воздушная транспортировка (ICAO / IATA):

Класс:					5,2

Ярлык опасного груза:		5,2

Группа упаковки:			-

UN №:					3106

Требования к упаковке для

пассажирского транспорта		510

Требования к упаковке САО:	513

Описание: 	UN 3106 органический пероксид типа D, твердый(дибензоил пероксид)

15. Предписания

Химическое описание: дибензоил пероксид, 50 % порошок с дициклогексил фталатом.

Идентификация, индикация опасности (опасностей) в соответствии с Директивами ЕЭС: ЕЭС-номер – не применяется.

Символы: Окислители (О), Раздражающие вещества (Xi).

| ALTECO Technic GmbH |
| --- |
| Показатели безопасности, Евросоюз |
| Продукт: Matacryl Catalyst | Дата: 29.03.2004 | Версия: 4 | с. 7 из 7 |

Кодировка рисков:

R7 – может вызвать воспламенение

R36 – раздражает глаза

R43 – при контакте с кожей может вызвать ее гиперсенситивность

Кодировка безопасности:

S3/7 – хранить продукт в плотно закрытом контейнере в прохладном месте

S14 – держать продукт вдалеке от редуцирующих веществ (амины), кислот, щелочей и смесей тяжелых металлов (катализаторов, сушащих веществ).

S26 – избегать вдыхания пыли продукта

S36/37/38 – надевать надлежащую защитную одежду, перчатки, защищать глаза/лицо.

S50 – не смешивать с пероксидными катализаторами или редуцирующими веществами.

Другая информация: вещество и/или продукт указан в Директиве 96/82/ЕС.

16. Дополнительная информация

Изменения в предыдущей версии в разделах 9, 13, 14.

Все вышеизложенные данные соответствуют техническому уровню, но не являются гарантией свойств продукта или контрактным обязательствам.