| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| --- |
| Продукт: Monepox 110 : Часть В | Дата: 16.11.2004 | Версия: 6 | с. 1 из 6 |

# 1. Вещество/препарат, компания

# Торговое наименование: Monepox 110 : Часть В

Назначение: отвердитель для систем эпоксидных смол

# Информация о производителе / поставщик:

RPM/Belgium N. V.

Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B

B-8700 TIELT

Телефон: +32 (0) 51 40 38 01 Факс:  +32 (0) 51 40 55 90

Химическая характеристика: отвердитель для эпоксидных смол

Опасные компоненты:

| Вещество | CAS-№ | Einecs № | % по весу | Символы | R-фразы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензиловый спирт | 100-51-6 | 202-859-9 | 25-50 | Xn | 20/22 |
| Изофоронедиамин | 2855-13-2 | 220-666-8 | 25-50 | C | 21/22-34-43-52/53 |
| М-ксилилендиамин | 1477-55-0 | 216-032-5 | < 20 | C | 20/22-34-43-52/53 |
| Салициловая кислота | 69-72-7 | 200-712-3 | < 5 | Xn | 22-41 |

Возможные риски

Определение опасности:

С – вещество, вызывающее коррозию

Информация по возможной опасности для людей и экологии:

R20/21/22 – опасно при вдыхании, контакте с кожей и попадании продукта внутрь

R34 - вызывает ожоги

R43 - при попадании на кожу может вызвать ее гиперчувствительность

R 52/53 – токсично для водных организмов, может вызвать длительный неблагоприятный эффект для водной окружающей среды.

# 4. Первая помощь

Общие указания: Снять с пострадавшего вещи, загрязненные или пропитанные продуктом.

При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух и обратиться к врачу в целях безопасности. Если пострадавший потерял сознание, придать ему устойчивое положение для транспортировки.

При контакте с кожей: немедленно промыть пораженное место водой с мылом. При обнаружении поражения кожи, обратиться к врачу.

При попадании в глаза: сразу же промывать открытые глаза проточной водой из-под крана в течение, по крайней мере, 15 мин. Немедленно обраться к врачу.

При попадании внутрь: промыть рот, выпить маленькими порциями большое количество воды. Сразу же обратиться к врачу.

| RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90 |
| --- |
| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| Продукт: Monepox 110 : Часть В | Дата: 16.11.2004 | Версия: 6 | с. 2 из 6 |

# 5. Противопожарные меры

Средства тушения: двуокись углерода, водяной распылитель, огнетушители с пеной, порошком. Борьба с огнем – с помощью струйного огнетушителя или устойчивого к алкоголю пенного огнетушителя.

# Средства, не подходящие по причинам безопасности: струя воды.

Особый риск из-за самого вещества / препарата, продуктов сгорания или газов, полученных в результате сгорания:

При сгорании вещества может образоваться : оксид углерода (СО).

При определенных условиях сгорания, остаток других токсичных газов может быть высвобожден, а именно хлорид водорода (HCl).

# Защитное оборудование:

# Надевать кислородную оснастку с респиратором и полный комплект защитной одежды.

Дополнительные указания: Собрать воду, разлитую при тушении пожара. Она не должна попасть в дренаж. Утилизировать в соответствии с местными законами.

# 6. При случайном открывании:

Меры персональной защиты: Использовать персональную защитную одежду. (см. раздел 8).

Меры по защите среды: Принять меры для того, чтобы продукт не попал в канализацию, подземные воды или почву.

Процедура уборки: использовать обычные связывающие материалы (песок, диатомит, кислотные и универсальные связывающие вещества, опилки). Собранный таким образом продукт утилизируется в соответствии с местными законами.

# 7. Как обращаться с материалом и как его хранить

# Хранение:

Используйте продукт только в помещениях с хорошей вентиляцией/вытяжкой.

Избегайте контакта с глазами и кожей.

# Защита от огня и взрыва

# Специальные мероприятия не требуются.

Хранение: Хранить в собственной закрытой таре в сухих прохладных помещениях (температура не ниже 15º С). Предотвращать попадание продукта в землю.

Хранение с другими веществами: не хранить вместе с огнеопасными веществами. Также см. Раздел 10. Не хранить вблизи пищевых продуктов.

RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90

| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| --- |
| Продукт: Monepox 110 : Часть В | Дата: 16.11.2004 | Версия: 6 | с. 3 из 6 |

# 8. Ограничение воздействия, личная защита

# Дополнительная информация по продукту: см. раздел 7.

# Компоненты для обязательного отслеживания при работе с продуктом:

| Вещество | CAS-№ | ТИП | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| М-ксилендиамин | 1477-55-0 | STEL (Краткосрочного действия) Belgium | 0,1 мг/м³ |

# Персональное защитное оборудование:

- Респираторы: нет необходимости при работе в хорошо вентилируемых помещениях.

- Защита рук: надеть перчатки: из бутила или нитрила. Точный срок службы перчаток определяет их производитель.

- Защита глаз: надевать плотно прилегающие защитные очки.

- Защита кожи: надевать защитную рабочую одежду.

- Защитные и гигиенические требования: мыть руки по окончании работы и во время перерывов. При загрязнении одежды немедленно ее снять. Избегать контакта материала с глазами и кожей.

# 9. Физические и химические характеристики

| Вид | жидкость |
| --- | --- |
| Запах | аминовый |
| Цвет | Светло-желтый |
| Уровень рН | щелочной |
| Температура кипения | > 200 º С (DIN 53171) |
| Точка воспламенения | > 100 º С (ISO @&!() |
| Температура воспламенения | > 350 º С (DIN 53194) |
| Давление пара при 20º С | Не опр. |
| Плотность при 20º С | 1,04-1,06 г/см³ |
| Растворимость в воде | слаборастворимая |
| Динамическая вязкость при 25º С | 100 – 150 мПас |

# 10. Стабильность и реактивность

Условия, которых необходимо избегать: никаких изменений материала не произойдет, если хранить его в соответствии со спецификацией.

Материалы, взаимодействия с которыми необходимо избегать: сильная экзотермическая реакция с кислотами

# Опасные продукты распада: раздражающее действие паров / газов, аммиак

RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90

| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| --- |
| Продукт: Monepox 110 : Часть В | Дата: 16.11.2004 | Версия: 6 | с. 4 из 6 |

# 11. Токсикологическая информация

# Активная токсичность:

Уровень LD/LC50 – следующая классификация:

100-51-6: Бензиловый спирт:

Орально:		LD50 : 	1230 – 3100 мг / кг (крысы)

Кожно:	 		LD50 :  	2000 мг / кг (кролики)

При вдыхании:	LD50 (4 часа): >4178 мг / кг (крысы)

При вдыхании:	LD50 (8 часов): 1000 ppm (крысы)

2855-13-2: Изофорондиамин

Орально:	LD50 : 1030 мг / кг (крысы)

Кожно:	 	LD50 : 1840 мг / кг (кролики)

1477-55-0: м-ксилендиамин:

Орально:		LD50 : 	1040 мг / кг (крысы)

При вдыхании:	LD50 (4 часа): 2,4 мг / литр (крысы)

# Первичное раздражающее воздействие:

- на кожу: раздражает кожу и слизистые

- на глаза: раздражающий эффект

- сенсибилизация: при контакте с кожей возможна повышенная сенсибилизация.

Дополнительная токсилогическая информация:

Проглатывание приведет к сильному разъедающему эффекту во рту и глотке и может привести к прободению пищевода и желудка

# 12. Экологическая информация

Общая информация: не допускать попадания продукта в грунтовые воды, источники воды, канализацию.

# 13. Информация по утилизации отходов:

Отходы: Утилизация в соответствии с местными нормами и установками. Утилизация должна производиться уполномоченными компаниями, занимающимися утилизацией отходов опасных материалов.

# Утилизация пустой упаковки:

# Утилизация в соответствии с местными нормами и установками.

| RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90 |
| --- |
| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| Продукт: Monepox 110 : Часть В | Дата: 16.11.2004 | Версия: 6 | с. 5 из 6 |

14. Транспортировка

Наземная транспортировка (ADR / RID):

Класс ADR / RID:			8 вещество, вызывающее коррозию

№ опасного груза:			80

Группа упаковки:			III

UN № вещества:			2735

Ярлык:				8

Техническое описание: 	2735 полиамины, жидкость, вещество, вызвающее коррозию (изофоронедиамин)

Морская транспортировка (IMDG):

IMDG класс:				8

UN №					2735

Ярлык:				8

Группа упаковки:			III

EMS номер:				F-А, S-В

Загрязнитель моря:			-

Техническое описание: 	полиамины, жидкость, вещество, вызвающее коррозию (изофоронедиамин)

Воздушная транспортировка (ICAO-TI / IATA-DGR):

Класс:					8

UN / ID №:				2735

Ярлык:				8

Группа упаковки:			III

Техническое описание: 	полиамины, жидкость, вещество, вызвающее коррозию (изофоронедиамин)

# 15. Предписания

Маркировка в соответствии с Директивами ЕЭС по опасным материалам.

Символ:

С – вызывающее коррозию

# Маркировка опасного компонента:

# Бензиловый спирт

# Изофорондиамин

# М-ксилендиамин

# Кодировка рисков:

20/21/22 – вредно при вдыхании, контакте с кожей или если проглочено

34 – вызывает ожоги

43 – при контакте с кожей может вызвать ее гиперсенситивность

52/53 – токсичен для водных организмов, может вызвать длительный отрицательный эффект на водную окружающую среду

| RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90 |
| --- |
| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| Продукт: Monepox 110 : Часть В | Дата: 16.11.2004 | Версия: 6 | с. 6 из 6 |

# Кодировка безопасности:

26 – после контакта с глазами, немедленно промыть глаза большим количеством  воды и обратиться ко врачу

36/37/39 – использовать защитные перчатки и защиту лица/глаз.

45 – В случае плохого самочувствия, немедленно обратиться ко врачу (покажите этикетку, где возможно)

60 – данный материал и его упаковка должны утилизироваться как опасные отходы

61 – избегать попадания материала в окружающую среду. См. специальные инструкции и Листах Технической Информации.

# Специальные требования:

# Документ АРМЕ: Продукт содержит эпоксидные составляющие. См. информацию производителя.

# 16. Дополнительная информация

Текст по кодировке рисков, указанных в Разделе 2:

R 20/22 – вредно при вдыхании или при проглатывании

R 21/22 – вредно при контакте с кожей или если проглочено

R 22 – вредно если проглочено

R 34 – вызывает ожоги

R 41 – риск серьезного повреждения глаз

R 43 – при контакте с кожей может вызвать ее гиперчувствительность

R 51/53 – токсичен для водных организмов, может вызвать длительный отрицательный эффект на водную окружающую среду

Все вышеизложенные данные соответствуют техническому уровню. Они рассматривают аспекты, связанные с воздействием продукта на здоровье, безопасность и окружающую среду и не могут рассматриваться как гарантией технической службы продукта или стабильности его при нанесении.

Т. к. продукт используется в различных условиях, его нанесение и работа не могут быть проконтролированы производителем, то ответственность за соблюдением всех требований надлежащего использования продукта возлагается на потребителя продукта.

RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90