| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| --- |
| Продукт: Monepox SL : Часть D (все цвета) | Дата: 08.10.2004 | Версия: 4 | с. 1 из 6 |

1. Вещество/препарат, компания

Торговое наименование: Monepox S: Часть D (все цвета)

Назначение: пигментная паста для систем эпоксидных напольных покрытий

Информация о производителе / поставщик:

RPM/Belgium N. V.

Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B

B-8700 TIELT

Телефон: +32 (0) 51 40 38 01 Факс:  +32 (0) 51 40 55 90

Номер телефона в случае непредвиденной ситуации: см.: Производитель

2. Состав / компоненты

Химическая характеристика: пигментная паста, основанная на эпоксидной смоле.

Опасные компоненты:

| Вещество | CAS-№ | Einecs № | % по весу | Символы | R-фразы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бисфенол А-эпихлорогидрин смола, mw < = 700 | 25068-38-6 | 500-033-5 (NLP) | 20-30 | Xi, N | 36/38-43-51/53 |
| Бисфенол-F эпоксидная смола | 9003-36-5 | - | 3-10 | Xi, N | 36/38-43-51/53 |
| Оксиран, моно [С12-14-алкилокси)метил] производные | 68609-97-2 | 271-846-8 | 2-10 | Xi, N | 36/38-43-51/53 |
| Древесное масло | 8002-09-3 | - | 10-25 | Xi | 38 |
| Углеводороды | 94266-48-5 | 304-455-9 | < 3,5 | Xi | 38 |
| 2-Метокси-1-метилэтил ацетат | 108-65-6 | 203-603-9 | < 1,5 | Xi | 10-36 |
| Раствор нефти, легкий ароматический | 64742-95-6 | 265-199-0 | < 1,5 | Xi, N | 10-37-51/53-65-66-67 |

3. Возможные риски

Определение опасности:

Xi – раздражающее вещество

N – опасно для окружающей среды

Информация по возможной опасности для людей и экологии:

R36/38 - вызывает раздражение глаз и кожи

R43 - при попадании на кожу может вызвать ее гиперчувствительность

R 51/53 – токсично для водных организмов, может вызвать длительный неблагоприятный эффект для водной окружающей среды.

Содержит эпоксидные вещества. См. информацию производителя.

4. Первая помощь

Общие указания: Вывести пострадавшего из опасного участка и положить его. Снять с пострадавшего вещи, загрязненные или пропитанные продуктом.

RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90

| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| --- |
| Продукт: Monepox SL : Часть D (все цвета) | Дата: 08.10.2004 | Версия: 4 | с. 2 из 6 |

При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух и обратиться к врачу при необходимости. Если пострадавший потерял сознание, придать ему устойчивое положение для транспортировки.

При контакте с кожей: немедленно промыть пораженное место водой с мылом. При обнаружении поражения кожи, обратиться к врачу.

При попадании в глаза: сразу же промывать открытые глаза проточной водой из-под крана в течение, по крайней мере, 15 мин. Немедленно обраться к врачу.

При попадании внутрь: Не вызывать рвоту. Промыть рот водой. Сразу же обратиться к врачу.

5. Противопожарные меры

Средства тушения: двуокись углерода, водяной распылитель, огнетушители с пеной, сухим порошком.

Средства, не подходящие по причинам безопасности: струя воды.

Особый риск из-за самого вещества / препарата, продуктов сгорания или газов, полученных в результате сгорания:

При сгорании вещества может образоваться: оксид углерода (СО). При определенных условиях возможно образование небольшого количества других токсичных газов, а именно хлорида водорода (HCl).

Защитное оборудование:

Надевать кислородную оснастку с респиратором и полный комплект защитной одежды.

Дополнительные указания: Собрать воду, разлитую при тушении пожара. Она не должна попасть в дренаж. Утилизировать в соответствии с местными законами.

6. При случайном открывании:

Меры персональной защиты: Использовать персональную защитную одежду. (см. раздел 8). Обеспечить достаточную вентиляцию.

Меры по защите среды: Принять меры для того, чтобы продукт не попал в канализацию, подземные воды или почву.

Процедура уборки: использовать обычные связывающие материалы (песок, диатомит, кислотные и универсальные связывающие вещества, опилки). Собранный таким образом продукт утилизируется в соответствии с местными законами.

RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90

| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| --- |
| Продукт: Monepox SL : Часть D (все цвета) | Дата: 08.10.2004 | Версия: 4 | с. 3 из 6 |

7. Как обращаться с материалом и как его хранить

Хранение:

Используйте продукт только в помещениях с хорошей вентиляцией/вытяжкой.

Избегайте контакта с глазами и кожей.

Защита от огня и взрыва

Специальные мероприятия не требуются. Примите меры против возникновения электростатических разрядов.

Хранение: Хранить в собственной закрытой таре в сухих прохладных помещениях при температуре от +15º С до +25º С). Предотвращать попадание продукта в землю. Складские помещения должны хорошо вентилироваться.

8. Ограничение воздействия, личная защита

Дополнительная информация по продукту: см. раздел 7.

Компоненты для обязательного отслеживания при работе с продуктом:

| CAS № | Вещество | Тип | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 108-65-6 | 2-Метокси-1-метилэтил ацетат | TWA (долговременное воздействие) (Великобритания) | 50 ppm (274 мг / м³) |
| 108-65-6 | 2-Метокси-1-метилэтил ацетат | STEL (кратковременное воздействие (Великобритания) | 100 ppm (548 мг / м³) |

Персональное защитное оборудование:

- Защита органов дыхания: вентиляция. Местная вытяжка.

Если вентиляция недостаточна, использовать маску для защиты от паров органических веществ.

- Защита рук: надеть специальные защитные перчатки. Срок службы перчаток определяется их производителями.

- Защита глаз: надевать плотно прилегающие защитные очки.

- Защита кожи: надевать защитную рабочую одежду.

- Защитные и гигиенические требования: мыть руки по окончании работы и во время перерывов. При загрязнении одежды немедленно ее снять.

9. Физические и химические характеристики

| Вид | Жидкость |
| --- | --- |
| Запах | Характерный |
| Цвет | Окрашенный |
| Уровень рН | Не опр. |
| Температура кипения | Не опр. |

RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90

| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| --- |
| Продукт: Monepox SL : Часть D (все цвета) | Дата: 08.10.2004 | Версия: 4 | с. 4 из 6 |

| Точка воспламенения | > 62 º С |
| --- | --- |
| Взрывоопасность – пределы | Не опр. |
| Давление пара при 20º С | Не опр. |
| Плотность при 20º С | + 1,4 г/см³ |
| Растворимость в воде | Не растворим |

10. Стабильность и реактивность

Условия, которых необходимо избегать: никаких изменений материала не произойдет, если хранить его в соответствии со спецификацией.

Материалы, взаимодействия с которыми необходимо избегать: концентрированные кислоты и щелочи, окислители.

Опасные реакции: могут произойти сильные реакции с базовыми и множественными органическими веществами, включая спирты и амины. Экзотермичекая полимеризация.

Опасные продукты распада: вызывающие раздражение газы / пары.

11. Токсикологическая информация

Активная токсичность:

Уровень LD/LC50 – следующая классификация:

25068-38-6 Бисфенол А-эпихлорогидрин смола, mw < = 700

Орально:		LD50 : 		11400 мг / кг (крысы)

Кожно:	 		LD50 : 		> 2000 мг / кг (кролики)

64742-95-6 Раствори нефти, легкий ароматический

Орально:		LD50 : 		> 1030 мг / кг (крысы)

Кожно:	 		LD50 : 		> 3400 мг / кг (кролики)

При вдыхании:	LC 50 / 4 час. 	> 10,2 мг / кг (крысы)

Первичное раздражающее воздействие:

- на кожу: раздражающее воздействие на кожу и слизистые

- на глаза: раздражающее воздействие

- сенсибилизация: при контакте с кожей возможна повышенная сенсибилизация.

12. Экологическая информация

Общая информация: не допускать попадания продукта в грунтовые воды, источники воды, канализацию. Токсично для водных организмов, может вызвать долговременный отрицательный эффект водной окружающей среды.

RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90

| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| --- |
| Продукт: Monepox SL : Часть D (все цвета) | Дата: 08.10.2004 | Версия: 4 | с. 5 из 6 |

Токсическое воздействие на окружающую среду:

Токсичность для водной окружающей среды:

Данные теста по опасной концентрации вещества:

Радужная форель:		LC 50 (96 час.)	1,5 – 7,7 мг / л

Дафния:			ЕС 50 (24 час.)	1,1 – 3,6 мг / л

Зеленая водоросль:		ЕС 50 (96 час.)	220 мг / л

(Бисфенол А-эпихлорогидрин смола, mw < = 700)

13. Информация по утилизации отходов:

Утилизация отходов: Утилизация в соответствии с местными нормами и установками. Утилизация должна производиться уполномоченными компаниями, занимающимися утилизацией отходов опасных материалов.

Утилизация пустой упаковки:

Утилизация в соответствии с местными нормами и установками. Утилизация должна производиться уполномоченными компаниями, занимающимися утилизацией отходов опасных материалов.

14. Транспортировка

Наземная транспортировка (ADR / RID):

Класс ADR / RID:			9, III, смесь опасных веществ

№ опасного груза:			90

UN № вещества:			3082

Ярлык:				9

Техническое описание: 	3082, Вещество, опасное для окружающей среды,

жидкость (эпоксидные производные)

Морская транспортировка (IMDG):

IMDG класс:				9

UN №					3082

Группа упаковки:			III

EMS номер:				F-А, S-F

Техническое описание: 	3082, Вещество, опасное для окружающей среды,

жидкость (эпоксидные производные)

Воздушная транспортировка (ICAO-TI / IATA-DGR):

Класс:					9

UN / ID №:				3082

Группа упаковки:			III

Техническое описание: 	3082, Вещество, опасное для окружающей среды, жидкость (эпоксидные производные)

15. Предписания

Маркировка в соответствии с Директивами ЕЭС по опасным материалам.

| RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90 |
| --- |
| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| Продукт: Monepox SL : Часть D (все цвета) | Дата: 08.10.2004 | Версия: 4 | с. 6 из 6 |

Символ:

Xi -раздражающие вещества

N – опасно для окружающей среды

Маркировка опасного компонента:

(Бисфенол А-эпихлорогидрин смола, mw < = 700)

Кодировка рисков:

R36/38 – раздражающее воздействие на глаза и кожу

R43 – при контакте с кожей может вызвать гиперсенситивность

R51/53 – токсично для водных организмов, может оказать длительное отрицательное воздействие на водную окружающую среду.

Кодировка безопасности:

S 24/25 – избегать контакта с кожей и глазами

S 26 – при попадании в глаза немедленно длительно промывать водой и обратиться к врачу

S 37/39 – надевать защитные перчатки и защищать глаза/лицо

S 61 – избегать попадания материала в окружающую среду. См. специальные инструкции, Листы технической информации.

Специальная информация: содержит эпоксидные составляющие. См. информацию производителя.

16. Дополнительная информация

Текст по кодировке рисков, указанных в Разделе 2:

R 10 – огнеопасно

R 36 – раздражающее воздействие на глаза

R 37 - раздражающее воздействие на органы дыхания

R 38 - раздражающее воздействие на кожу

R 36/38 - раздражающее воздействие на глаза и кожу

R 43 – при контакте с кожей может вызвать ее гиперсенситивность

R51/53 – токсичен для водных организмов, может вызвать длительный отрицательный эффект на водную окружающую среду

R 65 – опасно: может вызвать повреждение легких при попадании внутрь

R 66 –  при повторяющемся воздействии материала на кожу может вызвать ее сухость и растрескивание

R 65 – пары продукта могут вызвать вялость, сонливость, головокружение

Все вышеизложенные данные соответствуют техническому уровню. Они рассматривают аспекты, связанные с воздействием продукта на здоровье, безопасность и окружающую среду и не могут рассматриваться как гарантией технической службы продукта или стабильности его при нанесении.

Т. к. продукт используется в различных условиях, его нанесение и работа не могут быть проконтролированы производителем, то ответственность за соблюдением всех требований надлежащего использования продукта возлагается на потребителя продукта.

RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90