| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| --- |
| Продукт: Monepox UB 500 : Часть A | Дата: 13.04.2004 | Версия: 0 | с. 1 из 6 |

1. Вещество/препарат, компания

Торговое наименование: Monepox UB 500 : Часть A

Назначение: эпоксидная смола для напольного покрытия

Информация о производителе / поставщик:

RPM/Belgium N. V.

Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B

B-8700 TIELT

Телефон: +32 (0) 51 40 38 01 Факс:  +32 (0) 51 40 55 90

2. Состав / компоненты

Химическая характеристика: эпоксидная смола

Опасные компоненты:

| Вещество | CAS-№ | % содержания | Символы | R-фразы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бисфенол А-эпихлорогидрин смола, mw | 25068-38-6 NLP : 500-033-5 | > 50 | Xi, N | 36/38-43-51/53 |
| Эпоксидные производные, mw |  | < 25 | Xi, N | 36/38-43-51/53 |

3. Возможные риски

Определение опасности:

Xi – раздражающее вещество

N – опасно для окружающей среды

Информация по возможной опасности для людей и экологии:

R36/38 - вызывает раздражение глаз и кожи

R43 - при попадании на кожу может вызвать ее гиперчувствительность

R 51/53 – токсично для водных организмов, может вызвать длительный неблагоприятный эффект для водной окружающей среды.

Содержит эпоксидные вещества. См. информацию производителя.

Дополнительная информация:

Группа эпихлорогидрина зависит от рекомендаций APME: эпоксидная смола < 5 ppm.

4. Первая помощь

Общие указания: Снять с пострадавшего вещи, загрязненные или пропитанные продуктом.

При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух и обратиться к врачу в целях безопасности. Если пострадавший потерял сознание, придать ему устойчивое положение для транспортировки.

| RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90 |
| --- |
| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| Продукт: Monepox UB 500 : Часть A | Дата: 13.04.2004 | Версия: 0 | с. 2 из 6 |

При контакте с кожей: немедленно промыть пораженное место водой с мылом. При обнаружении поражения кожи, обратиться к врачу.

При попадании в глаза: сразу же промывать открытые глаза проточной водой из-под крана в течение, по крайней мере, 15 мин. Немедленно обраться к врачу.

При попадании внутрь: промыть рот, выпить маленькими порциями большое количество воды. Сразу же обратиться к врачу.

5. Противопожарные меры

Средства тушения: двуокись углерода, водяной распылитель, огнетушители с пеной, порошком. Борьба с огнем – с помощью струйного огнетушителя или устойчивого к алкоголю пенного огнетушителя.

Средства, не подходящие по причинам безопасности: струя воды.

Особый риск из-за самого вещества / препарата, продуктов сгорания или газов, полученных в результате сгорания:

При сгорании вещества может образоваться : оксид углерода (СО).

При определенных условиях сгорания, остаток других токсичных газов может быть высвобожден, а именно хлорид водорода (HCl).

Защитное оборудование:

Надевать кислородную оснастку с респиратором и полный комплект защитной одежды.

Дополнительные указания: Собрать воду, разлитую при тушении пожара. Она не должна попасть в дренаж. Утилизировать в соответствии с местными законами.

6. При случайном открывании:

Меры персональной защиты: Использовать персональную защитную одежду. (см. раздел 8).

Меры по защите среды: Принять меры для того, чтобы продукт не попал в канализацию, подземные воды или почву.

Процедура уборки: использовать обычные связывающие материалы (песок, диатомит, кислотные и универсальные связывающие вещества, опилки). Собранный таким образом продукт утилизируется в соответствии с местными законами.

7. Как обращаться с материалом и как его хранить

Хранение:

Используйте продукт только в помещениях с хорошей вентиляцией/вытяжкой.

Избегайте контакта с глазами и кожей.

RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90

| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| --- |
| Продукт: Monepox UB 500 : Часть A | Дата: 13.04.2004 | Версия: 0 | с. 3 из 6 |

Защита от огня и взрыва

Специальные мероприятия не требуются.

Хранение: Хранить в собственной закрытой таре в сухих прохладных помещениях (температура не ниже 15º С). Предотвращать попадание продукта в землю.

Хранение с другими веществами: не хранить вместе с огнеопасными веществами. Также см. Раздел 10. Не хранить вблизи пищевых продуктов.

8. Ограничение воздействия, личная защита

Дополнительная информация по продукту: см. раздел 7.

Компоненты для обязательного отслеживания при работе с продуктом:

не требуется.

Персональное защитное оборудование:

- Респираторы: нет необходимости при работе в хорошо вентилируемых помещениях.

- Защита рук: надеть перчатки: из бутила или нитрила. Точный срок службы перчаток определяет их производитель.

- Защита глаз: надевать плотно прилегающие защитные очки.

- Защита кожи: надевать защитную рабочую одежду.

- Защитные и гигиенические требования: мыть руки по окончании работы и во время перерывов. При загрязнении одежды немедленно ее снять. Избегать контакта материала с глазами и кожей.

9. Физические и химические характеристики

| Вид | Вязкая жидкость |  |
| --- | --- | --- |
| Запах | Слабый, характерный |  |
| Цвет | Светло-желтый |  |
| Уровень рН | Не опр. |  |
| Температура кипения | > 250 º С | DIN 53171 |
| Точка воспламенения | > 125 º С | ISO 2719 |
| Температура воспламенения | > 250 º С | DIN 51794 |
| Давление пара при 20º С | < 0.1 hPa |  |
| Плотность при 20º С | 1,15-1,19 г/см³ | DIN 53217 |
| Растворимость в воде / смешиваемость с водой | Не смешивается или смешивается с трудом |  |
| Вязкость при 25º С | 1100-1700 mPa*s | ISO 9371 |

RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90

| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| --- |
| Продукт: Monepox UB 500 : Часть A | Дата: 13.04.2004 | Версия: 0 | с. 4 из 6 |

10. Стабильность и реактивность

Условия, которых необходимо избегать: никаких изменений материала не произойдет, если хранить его в соответствии со спецификацией.

Материалы, взаимодействия с которыми необходимо избегать: могут произойти нарушения с базовыми и многими органическими веществами, включая спирты и амины. Экзотермическая полимеризация.

Опасные продукты распада: раздражающее действие паров / газов.

11. Токсикологическая информация

Активная токсичность:

Уровень LD/LC50 – следующая классификация:

25068-38-6: Бисфенол А-эпихлорогидрин смола, mw < = 700

Орально:	LD50 : 11400 мг / кг (крысы)

Кожно:	 	LD50 : > 2000 мг / кг (кролики)

Первичное раздражающее воздействие:

- на кожу: раздражает кожу и слизистые

- на глаза: раздражающий эффект

- сенсибилизация: при контакте с кожей возможна повышенная сенсибилизация.

12. Экологическая информация

Экологический эффект:

Воздействие на водную среду:

| Тип теста | Концентрация воздействия / метод | Результат |
| --- | --- | --- |
| Радужная форель | LC 50 (96 час.) | 1,5-7,7 мг / л |
| Дафния | EC 50 (24 час.) | 1,1-3,6 мг / л |
| Зеленые водоросли | EC 50 (96 час.) | 220 мг / л |

(Бисфенол А-эпихлорогидрин смола, mw < = 700)

Общая информация: не допускать попадания продукта в грунтовые воды, источники воды, канализацию.

13. Информация по утилизации отходов:

Отходы: Утилизация в соответствии с местными нормами и установками. Утилизация должна производиться уполномоченными компаниями, занимающимися утилизацией отходов опасных материалов.

Утилизация пустой упаковки:

Утилизация в соответствии с местными нормами и установками.

| RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90 |
| --- |
| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| Продукт: Monepox UB 500 : Часть A | Дата: 13.04.2004 | Версия: 0 | с. 5 из 6 |

14. Транспортировка

Наземная транспортировка (ADR / RID):

Класс ADR / RID:			9, III

№ опасного груза:			90

UN № вещества:			3082

Группа упаковки:			III

Ярлык:				9

Техническое описание: 	3082 вещество, опасное для окружающей среды, жидкость, (эпоксидное производное)

Морская транспортировка (IMDG):

IMDG класс:				9

UN №					3082

Ярлык:				9 + МР

Группа упаковки:			III

EMS номер:				F-А, S-F

Загрязнитель моря:			да

Техническое описание: 	3082 вещество, опасное для окружающей среды, жидкость, (эпоксидное производное)

Воздушная транспортировка (ICAO-TI / IATA-DGR):

Класс:					9

UN / ID №:				3082

Группа упаковки:			III

Техническое описание: 	3082 вещество, опасное для окружающей среды, жидкость, (эпоксидное производное)

15. Предписания

Маркировка в соответствии с Директивами ЕЭС по опасным материалам.

Символ:

Xi –вещество  раздражающего действия

N – опасно для окружающей среды

Маркировка опасного компонента:  Бисфенол А-эпихлорогидрин смола, mw < = 700

Кодировка рисков:

36/38 – раздражает глаза и кожу

43 – при контакте с кожей может вызвать ее гиперсенситивность

51/53 – токсичен для водных организмов, может вызвать длительный отрицательный эффект на водную окружающую среду

Кодировка безопасности:

28 – после контакта с кожей, немедленно промыть пораженный участок водой с мылом

37/39 – использовать защитные перчатки и защиту лица/глаз.

60 – данный материал и его упаковка должны утилизироваться как опасные отходы

61 – избегать попадания материала в окружающую среду. См. специальные инструкции и Листах Технической Информации.

RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90

| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| --- |
| Продукт: Monepox UB 500 : Часть A | Дата: 13.04.2004 | Версия: 0 | с. 6 из 6 |

Специальные требования:

Продукт содержит эпоксидные составляющие. См. информацию производителя.

Другие документы, ограничения:

Документ АРМЕ: «Эпоксидные смолы и отвердители (токсикология, аспекты по воздействию на здоровье, безопасность и окружающую среду).

16. Дополнительная информация

Текст по кодировке рисков, указанных в Разделе 2:

36/38 – раздражает глаза и кожу

43 – при контакте с кожей может вызвать ее гиперсенситивность

51/53 – токсичен для водных организмов, может вызвать длительный отрицательный эффект на водную окружающую среду

Все вышеизложенные данные соответствуют техническому уровню. Они рассматривают аспекты, связанные с воздействием продукта на здоровье, безопасность и окружающую среду и не могут рассматриваться как гарантией технической службы продукта или стабильности его при нанесении.

Т. к. продукт используется в различных условиях, его нанесение и работа не могут быть проконтролированы производителем, то ответственность за соблюдением всех требований надлежащего использования продукта возлагается на потребителя продукта.

RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90