Торговое наименование: Monepox UB 500 : Часть В

Назначение: отвердитель для систем эпоксидных смол

Химическая характеристика: отвердитель для эпоксидных смол

Опасные компоненты:

| Вещество | CAS-№ | Einecs № | % по весу | Символы | R-фразы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензиловый спирт | 100-51-6 | 202-859-9 | 25-50 | Xn | 20/22 |
| Изофоронедиамин | 2855-13-2 | 220-666-8 | 25-50 | C | 21/22-34-43-52/53 |
| М-ксилилендиамин | 1477-55-0 | 216-032-5 | < 20 | C | 20/22-34-43-52/53 |
| Салициловая кислота | 69-72-7 | 200-712-3 | < 5 | Xn | 22-41 |

Возможные риски

Определение опасности:

С – вещество, вызывающее коррозию

Информация по возможной опасности для людей и экологии:

R20/21/22 – опасно при вдыхании, контакте с кожей и попадании продукта внутрь

R34 - вызывает ожоги

R43 - при попадании на кожу может вызвать ее гиперчувствительность

R 52/53 – токсично для водных организмов, может вызвать длительный неблагоприятный эффект для водной окружающей среды.

Транспортировка

Наземная транспортировка (ADR / RID):

Класс ADR / RID:			8 вещество, вызывающее коррозию

№ опасного груза:			80

Группа упаковки:			III

UN № вещества:			2735

Ярлык:				8

Техническое описание: 	2735 полиамины, жидкость, вещество, вызвающее коррозию (изофоронедиамин)

Морская транспортировка (IMDG):

IMDG класс:				8

UN №					2735

Ярлык:				8

Группа упаковки:			III

EMS номер:				F-А, S-В

Загрязнитель моря:			-

Техническое описание: 	полиамины, жидкость, вещество, вызвающее коррозию (изофоронедиамин)

Воздушная транспортировка (ICAO-TI / IATA-DGR):

Класс:					8

UN / ID №:				2735

Ярлык:				8

Группа упаковки:			III

Техническое описание: 	полиамины, жидкость, вещество, вызвающее коррозию (изофоронедиамин)