| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| --- |
| Продукт: Monopur Industry : Часть В | Дата: 11.10.2004 | Версия: 4 | с. 1 из 5 |

1. Вещество/препарат, компания

Торговое наименование: Monopru Industry : Часть В

Назначение: полиуретановая смола

Информация о производителе / поставщик:

RPM/Belgium N. V.

Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B

B-8700 TIELT

Телефон: +32 (0) 51 40 38 01 Факс:  +32 (0) 51 40 55 90

2. Состав / компоненты

Химическая характеристика: полиуретан, базирующийся на дифенилметан диизоцианате

Опасные компоненты:

| Вещество | CAS-№ | % по весу | Символы | R-фразы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,4’ – дифенилметан-диизоцианат, изомеры + гомологи + их смесь | 9016-87-9 EINECS №: - | > 99,5 | Xn | 20-36/37/38-42/43 |

3. Возможные риски

Определение опасности:

Информация по возможной опасности для людей и экологии:

Опасно при вдыхании

Раздражающее воздействие при контакте с кожей, глазами, органов дыхания.

При попадании на кожу может вызвать ее гиперчувствительность.

4. Первая помощь

При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух и обратиться к врачу, если необходимо.

При контакте с кожей: промыть пораженный участок очистителем на основе полиэтилен гликоль или большим количеством воды с мылом. При обнаружении поражения кожи, обратиться в медицинское учреждение.

При попадании в глаза: промыть глаза осторожно и тщательно проточной водой.  Немедленно обраться к врачу.

При попадании внутрь: немедленно обратиться в медицинское учреждение.

RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90

| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| --- |
| Продукт: Monopur Industry : Часть В | Дата: 11.10.2004 | Версия: 4 | с. 2 из 5 |

5. Противопожарные меры

Средства тушения: двуокись углерода, пена, сухой порошок. При тушении крупного очага возгорания используйте водный огнетушитель.

Особый риск из-за самого вещества / препарата, продуктов сгорания или газов, полученных в результате сгорания:

При сгорании продукта может образоваться : оксид углерода (СО), оксид азота, пары изоцианатов и небольшое количество цианида водорода.

Защитное оборудование:

Надевать кислородную оснастку с респиратором и полный комплект защитной одежды.

Дополнительные указания: Собрать воду, разлитую при тушении пожара. Она не должна попасть в дренаж. Утилизировать в соответствии с местными законами.

6. При случайном открывании:

Меры персональной защиты: Использовать персональную защитную одежду. (см. раздел 8).

Меры по защите среды: Принять меры для того, чтобы продукт не попал в канализацию, подземные воды или почву.

Процедура уборки: удаляется механически. Накрыть остатки материала (пролитые) влажным впитывающим материалом (песок, диатомит, кислотные и универсальные связывающие вещества, опилки). По прошествии часа собрать все в отдельный контейнер для отходов, контейнер не закрывать (диоксид углерода!). Держать влажным в хорошо проветриваемом помещении несколько дней. Для дополнительной информации: см. Раздел 13.

7. Как обращаться с материалом и как его хранить

Хранение:

Используйте продукт только в помещениях с хорошей вентиляцией/вытяжкой.

Избегайте контакта с глазами и кожей. На всех участках, где имеются аэрозоли изоцианатов и/или концентрация паров продолжает возрастать, необходимо обеспечивать достаточную вентиляцию для того, чтобы не достичь предела OEL.

Хранение: Хранить в собственной закрытой таре в сухих прохладных помещениях. Не допускать замораживания продукта.

RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90

| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| --- |
| Продукт: Monopur Industry : Часть В | Дата: 11.10.2004 | Версия: 4 | с. 3 из 5 |

8. Ограничение воздействия, личная защита

Дополнительная информация по продукту: нет дополнительной информации.

См. раздел 7.

Компоненты для обязательного отслеживания при работе с продуктом:

4,4’ – дифенилметан-диизоцианат, изомеры + гомологи + их смесь

| CAS № | Вещество | Тип | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-68-8 | дифенилметан-4,4’- диизоцианат | TWA STEL (Великобритания) | 0,02 мг / м³ 0,07 мг / м³ |
| 101-68-8 | дифенилметан-4,4’- диизоцианат | Уровень ограничения STEL (Норвегия) | 0,005 ppm (0.05 мг / м³) 0.01 ppm |
| 103-71-9 | Фенилизоцианат Продукт может содержать следы изоцианатов | Уровень МАС (Германия) | 0,01 мл / м³ (ppm) соотв. 0,05 мг / м³ (восемь часов - средний объем) максимальная граница превышающего фактора 1 |

Персональное защитное оборудование:

- Защита органов дыхания: защита органов дыхания требуется при работе в недостаточно вентилируемых помещениях и при распылении продукта. Защитная маска на лицо, угольный фильтр и комбинированный фильтр рекомендуются.

Лицам, обладающим повышенной чувствительностью органов дыхания (особенно астматикам и лицам, страдающим хроническими бронхитами), работать с материалом не рекомендуется.

- Защита рук: надеть перчатки: из полихлоропрена, нитритовой резины, ПВХ.

- Защита глаз: надевать защитные очки / маску.

- Защита кожи: надевать защитную рабочую одежду.

- Защитные и гигиенические требования: мыть руки по окончании работы и во время перерывов. При загрязнении одежды немедленно ее снять.

9. Физические и химические характеристики

| Вид | Жидкость |  |
| --- | --- | --- |
| Запах | Запах земли и плесени |  |
| Цвет | Темно-коричневый |  |
| Уровень рН | Не опр. |  |
| Температура кипения | Не опр. |  |
| Точка воспламенения | + 220 º С | DIN ЕN 22719 |
| Температура воспламенения | > 400 º С | DIN 51794 |
| Давление пара при 20º С | < 0,00001 mbar (дифенил-метан- диизоцианат) |  |
| Плотность при 20º С | + 1,24 г / мл | DIN 53217/5 |
| Растворимость в воде | Не растворим. См. Раздел 10 |  |
| Вязкость при 25º С | + 90 mPa*s |  |

RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90

| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| --- |
| Продукт: Monopur Industry : Часть В | Дата: 11.10.2004 | Версия: 4 | с. 4 из 5 |

10. Стабильность и реактивность

Условия, которых необходимо избегать: материал полимеризуется  при температуре выше 260 º С с выделением углекислого газа (СО2).

Материалы, взаимодействия с которыми необходимо избегать: Никаких опасных соединений не образуется, если хранить продукт в соответствии со спецификацией.

Опасные продукты распада: экзотермическая реакция с аминами и спиртами. Реакция с выделением углекислого газа (СО2); в закрытых контейнерах имеется риск взрыва из-за увеличения давления газа.

11. Токсикологическая информация

Активная токсичность:

Уровень LD/LC50 – следующая классификация:

LD50, орально, крысы: 	> 15000 мг / кг

LС50, при вдыхании, крысы: + 490 мг в аэрозоли / м³ , 4 часа воздействия

Концентрация  насыщенных паров 4,4’-МДИ при 25º С : 0,09 мг / м³.

Характеристика воздействий:

Если распыляемое покрытие содержит изоцианат,  и работа производится без принятия мер предосторожности, имеется риск раздражающего воздействия на глаза, нос, горло, органы дыхания (в зависимости от концентрации продукта).

Возможно возникновение следующих реакций: затруднение дыхания, кашель, астма).

Лица, страдающие повышенной чувствительностью к компонентам материала, могут почувствовать данные симптомы даже при малых концентрациях изоцианатов. В случае длительного контакта с кожей возможно ее повреждение.

12. Экологическая информация

Общая информация: не допускать попадания продукта в грунтовые воды, источники воды, канализацию.

При взаимодействии материала с водой образуются углекислый газ (СО2) и твердый нерастворимый продукт с высокой точкой плавления. Реакция ускоряется при наличии поверхностно-активных веществ (в т. ч. моющих средств) или водорастворимых  растворителей.

Данные по диферилметан-диизоцианатам, изомерам и гомологии:

Биологический распад: 	0 % после 28 суток (тест со спиртометром)

Токсичность для рыб: 	LCO > 1000 мг / л

(тест: Drachydanio rerio – продолжительность теста 96 час.)

Токсичность для дафний:	ЕС 50 > 1000 мг / л - продолжительность теста 24 час.

Токсичность для бактерий:	ЕС 50 > 100 мг / л - продолжительность теста 3 час.

13. Информация по утилизации отходов:

Утилизация отходов: Утилизация в соответствии с местными нормами и установками. Утилизация должна производиться уполномоченными компаниями, занимающимися утилизацией отходов опасных материалов.

RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90

| Лист безопасности, в соответствии с 91/155/EEG |
| --- |
| Продукт: Monopur Industry : Часть В | Дата: 11.10.2004 | Версия: 4 | с. 5 из 5 |

14. Транспортировка

Наземная транспортировка (ADR / RID):

Морская транспортировка (IMDG):

Продукт не является опасным, транспортировка в соответствии с правилами транспортировки. Раздражающее воздействие на кожу и слизистые. Избегать понижения температуры ниже 0º С. Не допускать нагрева выше + 50º С. Держать сухим. Не держать рядом с продуктами питания, кислотами и щелочами.

15. Предписания

Маркировка в соответствии с Директивами ЕЭС по опасным материалам.

Символ:

Xn – Опасно

Маркировка опасного компонента:

Содержит дифенилметан-диизоцианат, изомеры и гомологи.

Кодировка рисков:

R20 – опасно при вдыхании

R36/37/38 – раздражающее воздействие на глаза, органы дыхания и кожу

R42/43 – при контакте с кожей и вдыхании может вызвать гиперсенситивность

Кодировка безопасности:

S23 – не вдыхать пары/смесь с воздухом

S36/37 – использовать защитную одежду и перчатки

S45 – при несчастном случае или при плохом самочувствии немедленно обратиться за медицинской помощью (предъявляя все этикетки на материл).

Специальные предписания:

Содержит изоцианаты. См. информацию производителя.

16. Дополнительная информация

Текст по кодировке рисков, указанных в Разделе 2:

R 20 – опасно при вдыхании

R 36/37/38 - раздражающее воздействие на глаза, органы дыхания и кожу

R42/43 – при контакте с кожей и вдыхании может вызвать гиперсенситивность

Все вышеизложенные данные соответствуют техническому уровню. Они рассматривают аспекты, связанные с воздействием продукта на здоровье, безопасность и окружающую среду и не могут рассматриваться как гарантией технической службы продукта или стабильности его при нанесении.

Т. к. продукт используется в различных условиях, его нанесение и работа не могут быть проконтролированы производителем, то ответственность за соблюдением всех требований надлежащего использования продукта возлагается на потребителя продукта.

RPM/Belgium N. V. Industriepark Noord, H. Dunantstraat 11B B-8700 TIELT Тел: +32 (0) 51 40 38 01 Факс: +32 (0) 51 40 55 90